## Slide 1
INSULINMETER 2.0
IMSI 2022
FrancOlino Team
G. Olino M63001155
F. Papa M63001120

## Slide 2
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
6. 4-Wire BIA
7. Comunicazione
8. Sfide
affrontate
9. Conclusioni e
Sviluppi Futuri
FrancOlino Team

## Slide 3
Introduzione
Nel trattamento del diabete di tipo 1, i fattori che influenzano la quantità di insulina da somministrare sono:
Sensibilità all’insulina (ISF)
Durata azione insulina (IDA)
Questi due fattori sono legati alla biodisponibilità, cinetica di assorbimento dell’insulina.
Lo scopo del Progetto, quindi, è quello di sviluppare un Sistema che sia in grado di compiere una spettroscopia di bioimpedenza.
FrancOlino Team
Nel mondo si contano 9 milioni di persone affette da Diabete di tipo 1.

## Slide 4
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
FrancOlino Team

## Slide 5
Requisiti
FrancOlino Team
Misurare la spettroscopia di bioimpedenza in tempo reale.
Rappresentare in grafici e tabelle il modulo, la fase e la frequenza di ogni misura.
Due modalità: single frequency e frequency sweep.
Settare marker temporali.
Visualizzare e salvare, al termine della misurazione, la totalità dei dati acquisiti.
Comunicazione Seriale e Bluetooth.

## Slide 6
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
3. Sistema
FrancOlino Team

## Slide 7
Sistema
L’Insulinmeter 2.0 è composto, sulla base delle specifiche funzionalità, dai componenti:
Dispositivo
Applicativo
Applicati al Paziente si collegano
al Dispositivo.
Riceve, processa e visualizza le misure.
Elettrodi
Effettua la misura e invia i risultati all’Applicativo.
FrancOlino Team

## Slide 8
Sistema: funzionamento
FrancOlino Team

## Slide 9
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
FrancOlino Team

## Slide 10
Dispositivo
Il Dispositivo è l'Evaluation Kit EVAL-AD5940BIOZ, composto da:
EVAL-ADICUP3029 (host board);
AD5940 (guest board);
l'AD5940 Z (test board).
FrancOlino Team
Guest Board
Host Board
Test Board

## Slide 11
L’EVAL-ADCUP3029 integra sistemi di controllo, processo e connettività.
Il microcontrollore è basato sul processore ARM Cortex-M3 e comprende periferiche digitali, embedded SRAM e memoria flash.
L’AD5940 è una board ad alta precisione e bassa alimentazione.
Permette misure amperometriche, di tensione e di impedenza grazie all’AFE AD8233.
Dispositivo
FrancOlino Team

## Slide 12
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
FrancOlino Team

## Slide 13
Applicativo
L’Applicativo è stato sviluppato in Matlab, in particolare tramite Matlab App Designer.
È composto da due moduli principali:
Il modulo di comunicazione è responsabile della comunicazione con il Dispositivo. Prevede due tipologie di collegamenti, seriale e wireless.
Il modulo di visualizzazione e analisi si occupa del processing dei dati ricevuti. Oltre a memorizzare il modulo, la fase e la frequenza, fornisce tutte le funzioni previste nei requisiti.
FrancOlino Team

## Slide 14
Applicativo: interfaccia
FrancOlino Team

## Slide 15
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
6. 4-Wire BIA
FrancOlino Team

## Slide 16
4 – Wire BIA
L'approccio utilizzato ai fini del Progetto è stato quello del 4-Wire BIA.
Il calcolo della bioimpedenza necessita di una precisa sorgente di tensione ac, un amperometro ed un voltmetro differenziale ad alta precisione.
La misurazione avviene seguendo il ciclo:
applicazione di una tensione ac generata;
misura della corrente che rientra nel Dispositivo e della tensione applicata;
trasformazione nel dominio della frequenza di tensione e corrente;
calcolo impedenza.
FrancOlino Team

## Slide 17
High Precision AC Voltage Source
High Precision Current Meter
High Precision Voltage Meter
Processing
4 – Wire BIA
FrancOlino Team

## Slide 18
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
6. 4-Wire BIA
7. Comunicazione
FrancOlino Team

## Slide 19
Comunicazione
La comunicazione di tipo seriale è affidata alla UART virtualizzata sul connettore USB dell'ADCUP3029.
La ricezione è stata implementata tramite interruzioni esterne, abilitando la sorgente di Interrupt della UART nell'NVIC.
Seriale
Bluetooth
La comunicazione di tipo wireless è affidata al chip EM9304 che implementa il protocollo BLE.
Quest’ultimo è collegato all’MCU attraverso SPI2.
La ricezione è stata implementata tramite polling.
FrancOlino Team

## Slide 20
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
6. 4-Wire BIA
7. Comunicazione
8. Sfide
affrontate
FrancOlino Team

## Slide 21
Sfide affrontate
Comunicazione
BLE
Ricezione BLE del Dispositivo
Configurazione componenti
nel Firmware
Troughput BLE
Applicativo Matlab
Accuracy della misura di impedenza
FrancOlino Team

## Slide 22
Dati sessione di prove
Frequency Sweep -> Full Data Plot (zoom)
FrancOlino Team
Frequency Sweep -> Full Data Plot
Single Frequency -> Full Data Plot

## Slide 23
Sommario
1. Introduzione
2. Requisiti
4. Dispositivo
3. Sistema
5. Applicativo
6. 4-Wire BIA
7. Comunicazione
8. Sfide
affrontate
9. Conclusioni e
Sviluppi Futuri
FrancOlino Team

## Slide 24
Conclusioni e
sviluppi futuri
È stato sviluppato un Sistema in grado di effettuare la spettroscopia di bioimpedeza, implementando tutte le funzionalità richieste.
Sviluppare l’Applicativo con un altro linguaggio in quanto Matlab App Designer, seppur offra una vasta gamma di funzioni, risulta poco performante in caso di elevata velocità in ricezione.
Migliorare l’utilizzo del Bluetooth nel firmware.
FrancOlino Team

## Slide 25
FrancOlino Team
Misurazione InsulinMeter 1.0
Misurazione InsulinMeter 2.0 – seriale
Misurazione InsulinMeter 2.0 – bluetooth
InsulinMeter 1.0
InsulinMeter 2.0
Demo
4. Confronto
5. Ulteriori funzionalità a scelta dell’utente

## Slide 26
Fine
Grazie per l’attenzione!
FrancOlino Team